АУДИОСИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЕЙ CITROЁN

Принципы эксплуатации заводских автомагнитол

с проигрывателем компакт кассет

ОБЩИЕ ФУНКЦИИ

Как включить ваш радиоприемник?

# ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

При положении ключа зажигания АКСЕССУАРЫ или КОНТАКТ нажать на кнопку (А) для включения или выключения радиоприемника.

Примечание:

- Если радиоприемник был включен перед выключением зажигания, он автоматически включится при повторном включении зажигания. В этом случае нет необходимости нажимать на кнопку (А).

- После выключения зажигания вы можете включить радиоприемник без ключа в замке зажигания. Включение осуществляется кнопкой (А), радиоприемник выключится через 30 минут.

# СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ КРАЖ

Радиоприемник закодирован так, что он работает только на данном автомобиле.

При его перестановке на другой автомобиль радиоприемник не работает.

Примечание:

- Система защиты от краж работает автоматически, выполнения каких-либо операций не требуется.

Как выбрать режим?

ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ:

# РАДИО

Для выбора режима радиоприемника нажать на кнопку (I).

# АУДИОКАССЕТА

При установке аудиокассеты магнитофон включается автоматически.

Для выбора вручную режима магнитофона (кассета уже установлена, автомагнитола включена) нажать на кнопку (I).

CD-ЧЕЙНДЖЕР*

Для выбора режима CD-чейнджера нажать на кнопку (I).

Эти операции могут также быть выполнены с помощью кнопки (5) рукоятки управления.

Примечание:

- Использовавшийся до выключения зажигания режим работы автоматически возобновляется при повторном включении зажигания.

* Обратиться на сервис СИТРОЕН

## РЕГУЛИРОВКИ АУДИОСИСТЕМЫ

КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ЗВУЧАНИЕ?

# РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Повернуть ручку (А) для увеличения или уменьшения громкости.

На дисплее появляется сообщение «VOLUME», осуществляется регулировка громкости.

Имеется также возможность увеличения или уменьшения громкости с помощью кнопок (4) и (6) рукоятки управления (R).

Примечание:

- При повторном включении радиоприемника уровень громкости будет соответствовать тому уровню, который был установлен при выключении.

- Громкость радиоприемника автоматически меняется в зависимости от скорости автомобиля.

# ВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА

Одновременно нажать на кнопки (4) и (6) рукоятки управления (R) для использования этой функции.

Звук отключается в любом режиме работы автомагнитолы.

На дисплее появляется сообщение «MUTE».

Для включения звука нажать на одну из кнопок рукоятки управления.

# РЕГУЛИРОВКА НИЗКИХ ЧАСТОТ

Последовательными нажатиями на кнопку (N) вызвать сообщение о регулировке низких частот на дисплее.

На дисплее появится сообщение «BASS» и текущая регулировка.

Нажать на кнопки (L) или (M) для регулировки низких частот с учетом следующих параметров:

- «BASS - 9» для минимального уровня низких частот,

- «BASS 0» для среднего уровня низких частот,

- «BASS 9» для максимального уровня низких частот.

Примечание:

- Если в течение нескольких секунд не нажата ни одна кнопка, дисплей возвращается в обычный режим.

- Регулировка низких и высоких частот осуществляется раздельно в каждом режиме, имеется возможность их раздельной регулировки.

## РЕГУЛИРОВКИ АУДИОСИСТЕМЫ

КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ЗВУЧАНИЕ?

# РЕГУЛИРОВКА ВЫСОКИХ ЧАСТОТ

Последовательными нажатиями на кнопку (N) вызвать сообщение о регулировке высоких частот на дисплее.

На дисплее появится сообщение «TREB» и текущая регулировка.

Нажать на кнопки (L) или (M) для регулировки высоких частот с учетом следующих параметров:

- «TREBLE - 9» для минимального уровня высоких частот,

- «TREBLE 0» для среднего уровня высоких частот,

- «TREBLE 9» для максимального уровня высоких частот.

Примечание:

- Если в течение нескольких секунд не нажата ни одна кнопка, дисплей возвращается в обычный режим.

- Регулировка низких и высоких частот осуществляется раздельно в каждом режиме, имеется возможность их раздельной регулировки.

# ФУНКЦИЯ LOUDNESS

Эта функция позволяет при низком уровне звука повысить уровень низких и высоких частот для корректировки их восприятия на слух.

Последовательными нажатиями на кнопку (N) вызвать сообщение о регулировке «LOUD» на дисплее.

Нажать на кнопки (L) или (M) для включения или отключения этой функции.

- На дисплее появляется сообщение «LOUD ON» или «LOUD OFF».

Примечание:

- Если в течение нескольких секунд не нажата ни одна кнопка, дисплей возвращается в обычный режим.

## РЕГУЛИРОВКИ АУДИОСИСТЕМЫ

КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ЗВУЧАНИЕ?

# РЕГУЛИРОВКА ФАДЕРА (распределения звука между передней/задней частью)

Последовательными нажатиями на кнопку (N) вызвать сообщение о регулировке фадера на дисплее.

На дисплее появится сообщение «FAD» и текущая регулировка.

Нажать на кнопки (L) или (M) для регулировки с учетом следующих параметров:

- «FADER 0» для равномерного распределения звука,

- «FADER 9» для подачи всего звука на передние акустические колонки,

- «FADER - 9» для подачи всего звука на задние акустические колонки.

Примечание:

- Если в течение нескольких секунд не нажата ни одна кнопка, дисплей возвращается в обычный режим.

# РЕГУЛИРОВКА БАЛАНСА (распределения звука между правой/левой частью)

Последовательными нажатиями на кнопку (N) вызвать сообщение о регулировке баланса на дисплее.

На дисплее появится сообщение «BAL» и текущая регулировка.

Нажать на кнопки (L) или (M) для регулировки с учетом следующих параметров:

- «BALANCE 0» для равномерного распределения звука,

- «BALANCE - 9» для подачи всего звука на левые акустические колонки,

- «BALANCE 9» для подачи всего звука на правые акустические колонки.

Примечание:

- Если в течение нескольких секунд не нажата ни одна кнопка, дисплей возвращается в обычный режим.

ФУНКЦИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ГРОМКОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ

Эта функция обеспечивает автоматическое изменение громкости автомагнитолы в зависимости от скорости автомобиля.

Для включения или отключения этой функции следует обратиться на станцию технического обслуживания СИТРОЕН.

РАДИОПРИЕМНИК

КАК ВЫБРАТЬ СТАНЦИЮ?

# О РАДИОПРИЕМЕ

На ваш радиоприемник будут воздействовать факторы, с которыми вы не сталкиваетесь в домашних условиях; при приеме станций диапазонов AM и FM возникают различные помехи, не связанные с качеством оборудования, но вызываемые природой радиосигналов и их распространением.

В диапазоне АМ могут отмечаться помехи при проезде под высоковольтными линиями электропередач, под мостами или в туннелях.

В диапазоне FM удаленность передатчика, отражение сигнала от препятствий (гор, холмов, зданий и т.д.), наличие мертвых зон (не перекрытых передатчиками) могут приводить к возникновению помех при приеме.

# ВЫБОР РЕЖИМА РАДИОПРИЕМНИКА

Для выбора режима радиоприемника нажать кнопку (I).

Эту операцию можно также выполнить с помощью кнопки (5) рукоятки управления (R).

# ВЫБОР ДИАПАЗОНА И ЯЧЕЕК ПАМЯТИ

Последовательными нажатиями на кнопку (I) осуществляется переход к ячейкам памяти FM1, FM2 и FM3 для диапазона FM и к ячейкам памяти MW/LW для диапазона AM.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА (режим автоматического поиска станций включен)

Коротким нажатием на кнопки (E) или (G) обеспечивается соответственно прослушивание следующей или предыдущей станции в выбранном диапазоне.

Удерживанием кнопки (E) или (G) в нажатом положении обеспечивается непрерывный поиск станций в данном диапазоне. Поиск прекращается на очередной станции после освобождения кнопки.

Эту операцию можно также выполнить с помощью кнопок (2) и (3) рукоятки управления (R).

Если радиоприемник не может настроиться на станцию, частота которой вам известна (случай крайне низкого уровня приема), вы можете выполнить ручную настройку.

РАДИОПРИЕМНИК

КАК ВЫБРАТЬ СТАНЦИЮ?

РУЧНАЯ НАСТРОЙКА (режим ручного поиска станций включен)

Коротким нажатием на кнопку «MAN» (F) выбрать режим ручной настройки.

На дисплее появляется сообщение «MN» и частота.

Удерживанием кнопки (E) или (G) в нажатом положении обеспечивается непрерывный поиск станций в данном диапазоне. Поиск прекращается на очередной станции после освобождения кнопки. Радиоприемник остается настроенным на частоту, указанную на дисплее.

Возврат в режим автоматической настройки осуществляется автоматически через несколько секунд или нажатием на кнопку «MAN» (F).

# ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПОИСКА

Имеется возможность проводить автоматическую настройку по двум уровням чувствительности:

- для настройки на самые мощные станции выбрать режим местной настройки «LO».

- для настройки на менее мощные или более удаленные станции выбрать режим чувствительной настройки «DX».

Настройка станции сначала осуществляется в режиме «LO» (местная настройка), затем – в режиме «DX» (удаленная настройка).

Для непосредственной настройки в режиме «DX» (удаленная настройка) нажать два раза подряд на кнопку (E) или (G).

РАДИОПРИЕМНИК

КАК ЗАПОМНИТЬ СТАНЦИЮ?

# РУЧНОЕ ЗАПОМИНАНИЕ

Выбрать требуемый диапазон и ячейку памяти с помощью кнопки (I).

Найти станцию с помощью автоматической или ручной настройки.

Удерживать нажатой более двух секунд одну из кнопок от «1» до «6» (O).

Звук кратковременно отключается, повторное включение звука свидетельствует о запоминании станции.

Радиоприемник обеспечивает:

- запоминание 18 станций диапазона FM в 3 группах ячеек памяти (FM1, FM2, FM3)

- запоминание 6 станций диапазона АМ в 1 группе ячеек памяти

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПОМИНАНИЕ (ФУНКЦИЯ AUTOSTORE)

В режиме FM при удерживании более 2 секунд нажатой кнопки (I) радиоприемник автоматически запоминает 6 наиболее сильных станций в группе ячеек памяти FM3.

На дисплее появляется сообщение «FM AST».

- Радиоприемник запоминает 6 самых сильных станций и стирает 6 запомненных перед этим станций.

- После запоминания радиоприемник переходит непосредственно к ячейке 1 группы ячеек памяти FM3.

Примечание:

- Если не найдена ни одна станция, в памяти остаются ранее настроенные станции.

- При настройке менее 6 станций остальные ячейки памяти остаются пустыми.

КАК ВЫЗВАТЬ НАСТРОЕННУЮ СТАНЦИЮ?

# ВЫЗОВ НАСТРОЕННЫХ СТАНЦИЙ

Коротким нажатием на кнопку (I) выбрать диапазон и группу ячеек памяти.

Короткое нажатие на одну из кнопок выбора от «1» до «6» (O) вызывает одну из настроенных станций, соответствующую кнопке.

Эта операция может также выполняться с помощью кольцевого переключателя (1) рукоятки управления (R).