АУДИОСИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЕЙ CITROЁN

Принципы эксплуатации заводских автомагнитол

с радиотелефоном GSM

РЕЖИМ ТЕЛЕФОНА

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ФУНКЦИЕЙ ТЕЛЕФОНА?

# ЧТО ТАКОЕ ФУНКЦИЯ ТЕЛЕФОНА

Эта функция обеспечивается телефоном стандарта GSM, встроенным в автомагнитолу.

Телефон снабжен функцией «свободные руки» за счет использования микрофона, расположенного в переднем плафоне, и рукоятки управления на подрулевом переключателе, обеспечивающей управление большей частью функций телефона.

Просмотр основных функций типа «мобильного телефона» осуществляется на дисплее (С) автомагнитолы, просмотр меню осуществляется на многофункциональном дисплее.

Ваш телефон принимает SIM-карты стандарта GSM фаза 2 или фаза 2+ формата банковской карты.

Примечание: как всякий мобильный телефон, ваш телефон работает в сотовых и наземных сетях, поэтому установка соединения не может гарантироваться во всех случаях.

КАК НАПРАВЛЯТЬ ВЫЗОВ ИЛИ ОТВЕЧАТЬ НА ВЫЗОВ?

# ВЫБОР РЕЖИМА ТЕЛЕФОНА

При положении ключа зажигания АКСЕССУАРЫ или ЗАЖИГАНИЕ нажать на кнопку (А) для включения автомагнитолы.

Выбрать режим телефона нажатием на кнопку (О).

Эту операцию можно также выполнить с помощью кнопки (5) рукоятки управления (R).

Установить вашу SIM-карту до упора в гнездо (К).

С помощью кнопок (D) клавиатуры ввести PIN-код и подтвердить кнопкой (J) для доступа в сеть. Если PIN-код правильный, телефон переходит к поиску сети GSM. Появляется окно ввода с именем оператора сотовой связи, символ (1) на дисплее (С) информирует об уровне приема сети. Появление символа (2) на дисплее (С) указывает на то, что оператор недоступен.

Примечания:

- SIM-карту следует извлекать только после выключения автомагнитолы.

- PIN-код стирается при каждом выключении зажигания.

- После трех попыток ввода неправильного кода ваш телефон блокируется. После этого необходимо ввести код разблокирования (PUK-код), который передается оператором вместе с SIM-картой.

## РЕЖИМ ТЕЛЕФОНА

КАК НАПРАВЛЯТЬ ВЫЗОВ ИЛИ ОТВЕЧАТЬ НА ВЫЗОВ?

# ВЫЗОВ АБОНЕНТА

Набрать номер вызываемого абонента с помощью клавиатуры (D) и нажать на кнопку (J) для начала вызова. Символ (3) на дисплее (С) указывает на установку соединения.

Эту операцию можно также выполнить с помощью кнопки (5) рукоятки управления (R).

Во время разговора имеется возможность отключения микрофона нажатием на кнопку (О).

# ПРИЕМ ВЫЗОВА

Для ответа на вызов, обозначаемый звонком, нажать на кнопку (J).

Эту операцию можно также выполнить с помощью кнопки (5) рукоятки управления (R).

По окончании разговора нажать кнопку (F) для завершения соединения.

# СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ

Для срочного вызова набрать непосредственно 112. При этом не требуется устанавливать SIM-карту и набирать PIN-код.

# ВЫЗОВ ЛИНИИ СИТРОЕН*

Для вызова службы СИТРОЕН ОН ЛАЙН и доступа к предлагаемым услугам нажать на кнопку (В), затем подтвердить повторным нажатием на эту же кнопку или нажатием на кнопку (J).

* В соответствии с комплектацией

## РЕЖИМ ТЕЛЕФОНА

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МЕНЮ?

# ОПИСАНИЕ МЕНЮ

Находясь в окне доступа нажать на кнопку (М) для доступа к различным меню.

Последовательными нажатиями на эту кнопку обеспечивается просмотр следующих меню:

- ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА

- SMS-СООБЩЕНИЯ

- УСТАНОВКИ ВЫЗОВОВ

- НАСТРОЙКИ ТЕЛЕФОНА

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ И ДОСТУП В ПОДМЕНЮ

Кнопки (L) и (N) обеспечивают доступ в подменю.

Кнопки (E) и (I) позволяют менять значения величин.

Кнопка (F) обеспечивает отмену функции.

Кнопка (J) обеспечивает подтверждение функции.

Кнопка (Н) предназначена для стирания.

Примечание:

- При разговоре имеется возможность доступа к меню, за исключением функций, относящихся к сети (настройки сети, настройки телефона).

В этом случае для отмены операции следует использовать не кнопку (F), а кнопку (О), которая позволяет вернуться к окну доступа.

# ОПИСАНИЕ ПОДМЕНЮ

При нахождении в окне доступа нажатием на кнопку (М) обеспечивается доступ в меню ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА, содержащее подменю, доступ к которым обеспечивается с помощью кнопок (L) и (N) в следующем порядке:

- Поиск по имени: позволяет вызвать имя и номер телефона, внесенные в память. Поиск может осуществляться путем просмотра всего перечня или путем ввода первой буквы имени и подтверждения.

- Поиск по адресу: позволяет вызвать имя и номер телефона, внесенные в память, путем ввода номера ячейки памяти и его подтверждения.

- Добавить номер: позволяет добавить имя и номер телефона в перечень.

Повторным нажатием на кнопку (М) обеспечивается доступ в меню SMS-сообщений, содержащее подменю, доступ к которым обеспечивается с помощью кнопок (L) и (N) в следующем порядке:

- Полученные сообщения: обеспечивает просмотр ранее полученных сообщений.

- Отправка сообщений: обеспечивает создание и отправку коротких сообщений.

- Хранение сообщений: обеспечивает хранение сообщений, просмотр и отправку ранее сохраненных сообщений.

- Настройка SMS-сообщений: позволяет присвоить сообщению номер сервис-центра (сообщенного оператором сети), а также срок действия.

## РЕЖИМ ТЕЛЕФОНА

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МЕНЮ?

Третьим нажатием на кнопку (М) обеспечивается доступ в меню УСТАНОВКИ ВЫЗОВОВ, содержащее подменю, доступ к которым обеспечивается с помощью кнопок (L) и (N) в следующем порядке:

- Поиск сети: в автоматическом режиме ваш телефон выбирает свободную и совместимую с вашей SIM-картой сеть. В ручном режиме вам необходимо в перечне сетей выбрать сеть, работающую с оператором, предоставившим вам SIM-карту.

- Сообщения: позволяет вызвать ваш абонентский ящик для голосовых сообщений и прослушать последние полученные сообщения.

- Сетевые сообщения: позволяет активировать прием распространяемых по вашей сети сообщений (в соответствии с набором услуг по вашему контракту).

- Режим ожидания: позволяет при одновременном поступлении двух вызовов переходить от одного вызова к другому.

- Переадресация вызова: позволяет переводить входящие вызовы на абонентский ящик для голосовых сообщений или на другой номер телефона.

- Сообщение своего номера: позволяет сообщать свой номер телефона собеседнику или скрывать его.

- Контроль доступа: позволяет ограничить возможности вызова абонентов или приема входящих вызовов.

- Мои номера: позволяет внести в архив три номера телефонов.

Четвертым нажатием на кнопку (М) обеспечивается доступ в меню НАСТРОЙКИ ТЕЛЕФОНА, содержащее подменю, доступ к которым обеспечивается с помощью кнопок (L) и (N) в следующем порядке:

- Счетчик: позволяет определить общую продолжительность вызовов или ответов на вызовы.

- Звонок: позволяет выбрать мелодию для входящих вызовов.

- Громкость: позволяет регулировать громкость сигнала о входящем вызове.

- Звук при наборе: позволяет включить или отключить звуковой сигнал, подаваемый при наборе номера на клавиатуре.

- Аудиорежим телефона: позволяет выбирать для входящих вызовов использование одной из передних акустических колонок (правую или левую) или обеих передних колонок.

- Автоматический ответ: позволяет запрограммировать автоматический ответ на входящий вызов (по истечении нескольких секунд).

- Повторный автоматический набор: позволяет после неудачного вызова автоматически повторно вызывать набранный номер (не более пяти попыток).

- Защита PIN-кода: обеспечивает защиту вашей SIM-карты от несанкционированного использования.

- Смена PIN-кода: позволяет изменить ваш PIN-код.

- Выбор языка: обеспечивает выбор языка только для дисплея автомагнитолы.

- Общая реинициализация: позволяет вернуться к исходным настройкам вашего телефона без стирания информации из памяти.

## РЕЖИМ ТЕЛЕФОНА

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ БУКВЕННО-ЦИФРОВОЙ КЛАВИАТУРОЙ?

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАВИАТУРЫ

Каждым нажатием кнопок (D) клавиатуры обеспечивается просмотр соответствующих символов до получения требуемого знака.

Переход при вводе от заглавных букв к прописным обеспечивается продолжительным нажатием на соответствующую кнопку.

Кнопки (Е) и (I) обеспечивают перемещение курсора при вводе.

| Кнопки | Заглавные | Прописные |
| --- | --- | --- |
| 1 | (пробел) . , ! ? ! ? : ; ‘ “( ) % & ] | (пробел) . , ! ? ! ? : ; ‘ “( ) % & ] |
| 2 | A B C Ä A AE C à 2 | a b c ä a ae ç à 2 |
| 3 | D E F E è ( 3 | d e f é è ( 3 |
| 4 | G H I I ( 4 | g h i ( 4 |
| 5 | J K L ( 5 | j k l ( 5 |
| 6 | M N O N O O o 6 | m n o n ö o o 6 |
| 7 | P Q R S ( 7 | p q r s ( 7 |
| 8 | T U V Ü ù ( 8 | t u v ù ( 8 |
| 9 | W X Y Z ( ( 9 | w x y z ( ( 9 |
| 0 | + - * / = < > ( § £ $ ( @ ( 0 | + - * / = < > ( § £ $ ( @ ( 0 |

# СТИРАНИЕ

Кнопка (Н) позволяет удалить последний введенный знак.

Продолжительное нажатие на эту кнопку позволяет стереть целую строку.

## РЕЖИМ ТЕЛЕФОНА

КАК ЗАПОМНИТЬ НОМЕР?

# АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПОМИНАНИЕ

В памяти вашего телефона сохраняются пять последних номеров входящих или исходящих вызовов.

Для вызова этих номеров необходимо нажать на кнопку (J) и просмотреть их с помощью кнопок (L) или (N). Для набора выбранного номера нажать на кнопку (J) для начала набора.

# РУЧНОЕ ЗАПОМИНАНИЕ

В зависимости от модели SIM-карты у вас есть возможность запоминания до двадцати четырех номеров.

В меню ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА выбрать подменю Добавить имя и подтвердить кнопкой (J).

С помощью кнопок (D) клавиатуры ввести имя, номер телефона и адрес (номер ячейки памяти) или сохранить предложенный номер ячейки. Подтвердить каждую операцию нажатием на кнопку (J).

Примечание:

- Номера абонентов, внесенных в ячейки памяти 1-9, могут быть вызваны непосредственно продолжительным нажатием на кнопки (D) клавиатуры с номерами от 1 до 9.

КАК ВЫЗВАТЬ ВНЕСЕННЫЙ В ПАМЯТЬ НОМЕР?

# ВЫЗОВ НОМЕРА, ВНЕСЕННОГО В ПАМЯТЬ

В меню ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА выбрать подменю Поиск по имени или Поиск по адресу, затем подтвердить кнопкой (J).

Ввести первые буквы имени, после этого ввода на дисплее предлагаются все начинающиеся на эти буквы имена или номер запрошенной ячейки памяти.

При появлении на дисплее номера выбранного абонента подтвердите набор с помощью кнопки (J).

Примечание:

- Первые девять номеров из перечня абонентов могут быть вызваны непосредственно продолжительным нажатием на кнопки (D) клавиатуры с номерами от 1 до 9.

## РЕЖИМ ТЕЛЕФОНА

КАК ОТПРАВИТЬ ИЛИ ПРОЧИТАТЬ СООБЩЕНИЕ?

# ОТПРАВКА СООБЩЕНИЯ

Перед началом набора вашего первого сообщения необходимо зарегистрировать номер сервис-центра (сообщенный вашим оператором). Для этого следует выбрать меню SMS-сообщения, затем – подменю Настройки SMS для записи этого номера.

В меню SMS-сообщения выбрать подменю Отправить сообщение и подтвердить нажатием на кнопку (J).

Ввести сообщение с помощью кнопок клавиатуры и подтвердить кнопкой (J), ввести номер получателя вашего сообщения или выбрать его в перечне номеров и подтвердить кнопкой (J).

При этом имеется возможность:

- отправить сообщение через функцию Отправить сообщение с подтверждением нажатием на кнопку (J),

- записать сообщение через функцию Сохранить сообщение с помощью кнопки (J), эта функция позволяет вам сохранить сообщение для его дальнейшего использования.

# ПОЛУЧЕНИЕ СООБЩЕНИЯ

При нахождении в режиме телефона звуковой сигнал и символ (5) на дисплее (С) указывает на поступившее сообщение. Сообщение можно прочитать, нажав на кнопку (М).

При появлении на дисплее (С) символа (5) в режиме радиоприемника или CD-чейнджера необходимо нажать на кнопку (О) для перехода в режим телефона и чтения сообщения.

Примечание:

- Просмотр ранее сохраненных сообщений может также осуществляться через меню SMS-сообщения и подменю Полученные сообщения.